## Slide 1
基于51单片机的
数字时钟设计
2021电子信息工程1班 20212567詹卫明
延时符
电子电路CAD课程设计

## Slide 2
目录
Contents
PART 01
设计介绍
PART 02
原理图设计
PART 03
PCB设计及
外壳设计
PART 04
程序设计
PART 05
课程设计总结
延时符

## Slide 3
设计介绍
第一部分
延时符
本课程设计是基于51单片机系统而制作成的数字时钟，具有计时和调整时间的功能。
设计中
两个四位的数码管用于显示时钟，格式00-00-00
KEY是系统的开关，用于启动
SET是暂停设置按键，按下一次进入设置“时”，第二次进入设置“分”，第三次进入设置“秒”
ADD按键用于设置状态时“时分秒”的加1
SUB按键用于设置状态时“时分秒”的减1
本设计用Type-C接口进行供电

## Slide 4
第二部分
原理图设计
数码管模块
按键模块
供电模块
单片机核心
延时符

## Slide 5
  第二部分
  原理图设计
由于要显示为00-00-00的格式，所以需要显示八位数码管，我在此采用两个四位数码管组合成八位。
数码管位选由三八译码器来选中。
数码管段选连接到单片机P0 IO口，由于单片机的输出驱动能力不足，采用74LS245来进行驱动。
数码管
延时符

## Slide 6
  第二部分
  原理图设计
SET,ADD,SUB,RST四个按键连接到单片机P1 IO口
当检测到低电平时为按键按下
按键
延时符

## Slide 7
  第二部分
  原理图设计
本次设计采用type-C进行供电
接上type-C，按下KEY按键，便可进行供电
供电
延时符

## Slide 8
  第二部分
  原理图设计
单片机P0接上了数码管段选
同时，P0接上上拉电阻，51单片机P0作为输出时为高阻态，接上上拉电阻提高了驱动能力
单片机P1接上了按键模块
51单片机也接上了复位电路和晶振电路
单片机核心
延时符

## Slide 9
第三部分
PCB设计及
外壳设计
封装
布线
PCB
关键技术
实验难点
研究成果
延时符
PPT下载 http://www.1ppt.com/xiazai/

## Slide 10
  第三部分
  PCB设计
封装
延时符
部分封装如左图（89C51,
按键，type-C）

## Slide 11
  第三部分
  PCB设计
布局
延时符
布局主要按照原理图进行布局
同时注意PCB大小

## Slide 12
  第三部分
  PCB设计
连线
延时符
连线注意不要出现直角
确保每根线都连上

## Slide 13
  第三部分
  PCB设计
敷铜
延时符
在顶层和底层都需要铺铜

## Slide 14
  第三部分
  外壳设计
外壳
延时符
3D外壳采用嘉立创eda专业版设计
首先将AD中的PCB导入嘉立创eda专业版，然后在PCB四周选择放置3D外壳
接着在3D外壳顶层进行挖槽，使得按键部分、type-C部分还有数码管部分能够露出来

## Slide 15
  第三部分
  外壳设计
外壳
延时符
3D外壳整体高度设计为20mm
外壳厚度1.5mm
下壳高度5mm
下壳内壁高度3mm

## Slide 16
  第三部分
  外壳设计
外壳
延时符
在PCB四角过孔的放置螺丝柱
上壳设置为具有加强筋
下壳设置为具有沉头孔
经过以上设置后外壳能更稳固

## Slide 17
第四部分
程序设计
数码管显示
定时器初始化
定时器溢出
按键检测
程序总览
延时符

## Slide 18
  第四部分
  程序设计
程序框图
延时符

## Slide 19
  第四部分
  程序设计
采用for循环使数码管循环显示
leddata[]此数组为数码管0~9的段码
P14，P15，P16分别接上三八译码器的A,B,C，译码得到Y0~Y7时，选中LED1~LED8
用取余和除法运算得到各个位显示的值
数码管显示
延时符

## Slide 20
  第四部分
  程序设计
设置定时器，设置定时器0为定时模式，定时50ms，当进行20次定时后就达到1秒的计时
定时器初始化
延时符

## Slide 21
  第四部分
  程序设计
定时器计时到50ms时进入中断函数
此时再次为定时器幅值，继续定时
当显示秒的两位大于60时再次置零
当显示分的两位大于60时再次置零
当显示时的两位大于24时再次置零
定时器溢出
延时符

## Slide 22
  第四部分
  程序设计
此处设置了flag，flag的大小就是SET键按下的次数
按下SET键时，关闭定时器中断
按下RST键时，所有数置零
按键检测
延时符

## Slide 23
  第四部分
  程序设计
当flag不为0，便就代表进入设置了
设置状态由ADD,SUB键控制数值加减
按键检测
延时符

## Slide 24
  第四部分
  程序设计
程序总览
延时符
#include<REGX52.h>
typedef unsigned char uchar;
//共阴极段码
uchar code leddata[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char s=00,m=00,h=00;
int n0=0;
//延时函数
void Delay(unsigned int xms)
{
unsigned char i, j;
while(xms--)
{
i = 2;
j = 239;
do
{
while (--j);
} while (--i);
}
}
void Timer0Init(void) //50毫秒@12.000MHz
{
TMOD &= 0xF0; TMOD |= 0x01; TL0 = 0xB0;
TH0 = 0x3C; //设置定时初值
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
EA=1;
ET0=1; //定时器T0中断小开关
}
void display_Clock(uchar hour,uchar minute,uchar second)
{
int i;
for(i=1;i<=8;i++)
{
switch(i)
{ case 1: P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P0=leddata[second%10];break; case 2:P1_6=0;P1_5=0;P1_4=1;P0=leddata[second/10];break;case 3: P1_6=0;P1_5=1;P1_4=0;P0=0x40;break;//显示 — case 4: P1_6=0;P1_5=1;P1_4=1;P0=leddata[minute%10];break;
case 5: P1_6=1;P1_5=0;P1_4=0;P0=leddata[minute/10];break;
case 6: P1_6=1;P1_5=0;P1_4=1;P0=0x40;break;//显示 —
case 7: P1_6=1;P1_5=1;P1_4=0;P0=leddata[hour%10];break;
case 8: P1_6=1;P1_5=1;P1_4=1;P0=leddata[hour/10];break;
}
Delay(1);
P0=0; //消影
}
}

## Slide 25
  第四部分
  程序设计
程序总览
延时符
void key_scan()
{
static uchar flag=0;
//时分秒选择
if(P1_0==0)
{
Delay(20);
while(P1_0==0);
Delay(20);
TR0=0;//关闭T0中断请求
flag++;
if(flag==4)
{
flag=0;
TR0=1;
}
}
//时分秒置零
if(P1_3==0)
{
Delay(20);
while(P3_3==0);
Delay(20);
s=00;m=00;h=00;
}
//时分秒加减
//时分秒加减
if(flag!=0)
{
switch(flag)
{
case 1:if(P1_1==0){ Delay(20);while(P1_1==0);Delay(20);h++; if(h>23) h=0;}break;case2:if(P1_1==0){ Delay(20);while(P1_1==0);Delay(20);m++; if(m>59) m=0;}break; case 3:if(P1_1==0){ Delay(20);while(P1_1==0);Delay(20);s++; if(s>59) s=0;}break;default:break;
}
switch(flag)
{case 1:if(P1_2==0){ Delay(20);while(P1_2==0);Delay(20);h--; if(h<0) h=23;}break;
case 2:if(P1_2==0){ Delay(20);while(P1_2==0);Delay(20);m--; if(m<0) m=59;}break;
case 3:if(P1_2==0){ Delay(20);while(P1_2==0);Delay(20);s--; if(s<0) s=59;}break;
default:break;
}
}
}

## Slide 26
  第四部分
  程序设计
程序总览
延时符
void main()
{
Timer0Init();//定时器0 初始化
while(1)
{
display_Clock(h,m,s);
key_scan();
}
}
//定时器0的溢出中断函数
void timer0() interrupt 1
{
TL0 = 0xB0; //设置定时初值
TH0 = 0x3C; //设置定时初值
n0++;
if(n0==20)
{
n0=0;
s++;
if(s>=60)
{
s=0;
m++;
if(m>=60)
{
m=0;
h++;
if(h>=24)
h=0;
}
}
}
}

## Slide 27
  第四部分
  程序设计
程序仿真
延时符
经过仿真后，
确认程序为正确的

## Slide 28
第五部分
课程设计总结
问题
收获
延时符

## Slide 29
  第五部分
  问题与收获
封装问题
延时符
遇到不会的封装时，
用”立创商城“搜索，找到相应
器件的数据手册，从而绘制好封装

## Slide 30
  第五部分
  问题与收获
布局问题
延时符
各个器件之间的距离要适中
以免板子过大或者
器件过于集中导致报错
PCB布局主要根据原理图进行布局
可以减少两条线相隔太远的情况
布局问题

## Slide 31
  第五部分
  问题与收获
外壳
延时符
通过此次课程设计
也了解了产品外壳设计的过程

## Slide 32
谢谢您的指导
THANK YOU FOR YOUR GUIDANCE.